ОПИСАНИЕ NEVOTON REST API v1.0

Получение и установка значений параметров производятся посредством GET запросов для M2M, отправляемых устройству либо средствами html страницы для пользовательской визуализации.

Ответ устройства для M2M устройств выводится в формате JSON, для пользовательского отображения – в формате HTML.

- Идентификация изделия (полное описание)

Запрос: http://ip_address/get/m2m/deviceDescription?hash=HASH

Здесь и далее HASH – это дайджест SHA-1 алгоритма криптографического хеширования, входным сообщением которого является пароль пользователя.

Ответ: { "category": "automation_basic", "author": "NEVOTON", "homepage": "http://domoton.ru", "moduleName": "BCG-1.0.2-WF", "source": "http://domoton.ru/shop/OpenTherm", "firmwareVersion": "1.0", "apiVersion": "1.0", "device": { "id": "13792771", "macAP": "1A:FE:34:D2:76:03", "macSTA": "18:FE:34:D2:76:03", "ip": "192.168.200.115" }, "inputs": { "analog": 0, "digital": 0, "oneWire": 1, "uart": 0, "spi": 0, "i2c": 0, "can": 0, "specific": 1 }, "outputs": { "rele": 0, "digitalCMOS": 0, "opendrain": 0, "uart": 0, "spi": 0, "i2c": 0, "can": 0, "specific": 1 }, "error_device": 0 }

Ответ содержит информацию:

- категорию устройства (category);

- наименование производителя (author);

- сайт производителя (homepage);

- наименование модуля (moduleName);

- ссылка на устройство на сайте производителя (source);

- версия программного обеспечения устройства (firmwareVersion);

- версия используемого API (apiVersion);

- общее описание (device):

    - идентификационный номер (id);

    - MAC адрес в режиме точки доступа (Access Point, WiFi Router) для WiFi устройств (macAP);

    - MAC адрес в режиме клиента (macSTA);

    - полученный IP адрес от сервера или роутера (ip).

- наличие и количество входов устройства (inputs):

    - аналоговые (analog);

    - цифровые (digital);

    - 1Wire (oneWire);

    - UART (uart);

    - SPI (spi);

    - I2C (i2c);

    - CAN (can);

    - специфические входы, которые могут работать по какому-либо протоколу (например, Modbus, OpenTherm и др.), и может содержать в себе любое количество параметров и их значений (specific).

- наличие и количество выходов устройства (outputs):

    - релейные (rele);

    - цифровые КМОП (digitalCMOS);

    - открытый коллектор (opendrain);

    - UART (uart);

    - SPI (spi);

    - I2C (i2c);

    - CAN (can);

    - специфические выходы, которые могут работать по какому-либо протоколу (например, Modbus, OpenTherm и др.), и могут содержать в себе любое количество параметров и их значений (specific).

- код ошибки устройства. (0 – отсутствие ошибок)

- Чтение параметров входов/выходов

- Опрос входов

Запрос: http://ip_address/get/m2m/inputs?type=input_type&number=num_of_input_channel&hash=HASH

    - input_type – тип канала, значение по которому необходимо получить (analog, digital, oneWire, uart, spi, i2c, can, specific);

    - num_of_input_channel – номер входа (0, 1…количество каналов данного типа устройства-1) или ‘All’ для запроса информации сразу по всем входам данного типа;

    - HASH – дайджест SHA-1 алгоритма криптографического хеширования, входным сообщением которого является пароль пользователя.

Например, http://ip_address/get/m2m/inputs?type=oneWire&number=0&hash= HASH

Ответ: { "inputs": { "type": "oneWire", "total_numbers": 1, "data": [ { "number": 0, "value": 8116, "error_ch": 0 } ] }, "error_device": 0}

Данный ответ содержит информацию: тип запроса – входы ("inputs"), тип канала ("type") – oneWire, общее количество поддерживаемых каналов данного типа – ("total_numbers"), а также данные ("data") и код ошибки устройства ("error_device").

В поле "data" содержится информация о номере канала ("number") и его значение ("value"), а также код ошибки канала ("error_ch").

Для запроса данных с префиксом All (например, http://ip_address/get/m2m/inputs?type=analog&number=All) в ответе будет содержаться информация по всем доступным каналам данного типа.

В случае, если осуществлен неверный запрос (неверно указан input_type или num_of_input_channel), то будет возвращен ответ в виде ошибки запроса данных (ошибка API): { "error_api": code, "error_device": code_2 }.

Code:

    - 1 – указан несуществующий в API тип канала input_type;

    - 2 – попытка считать/записать данные с существующего в API, но с неподдерживаемого устройством типа канала;

    - 3 – неверно указан номер канала (больше максимального, отрицательное значение и т.п.) num_of_input_channel;

    - 4 – несуществующий параметр для установки значения;

    - 5 – попытка установить (записать) значение в параметр, определенный как «Только чтение (Read only)»;

    - 6 – неверный HASH

Значения цифровых входов могут принимать значения: 0 или 1.

При запросе данных специфического входа, при его наличии, в ответе выводятся все параметры и их значения.

Запрос: http://ip_address/get/m2m/inputs?type=specific&number=0&hash=HASH

Ответ: { "inputs": { "type": "specific", "total_numbers": 1, "data": [ { "number": 0, "value": { "Status": 16223, "ControlSetpoint": 54467, "RemoteCommand": 41692, "FaultCode": 17926, "RemoteParameters": 445, "SetPointOverride": 48814, "MaxModulationLevel": 9398, "RoomSetPoint": 49387, "ModulationLevel": 19589, "WaterPressureCH": 27388, "DayTime": 34938, "BoilerWaterTemperature": 48762, "OutsideTemperature": 8116, "ReturnTemperature": 33630, "DHWsetp": 48616, "maxCHsetp": 10219, "DHWSetPoint": 30492, "maxCHSetPoint": 49350, "RemoteFunctions": 9446 }, "error_ch": 0 } ] }, "error_device": 0 }

Описание параметров и используемого протокола для специфических входов указано в инструкции на конкретное устройство.

- Опрос выходов

Запрос: http://ip_address/get/m2m/outputs?type=output_type&number=num_of_output_channel&hash=HASH

    - output_type – тип канала, значение по которому необходимо получить (rele, digitalCMOS, opendrain, uart, spi, i2c, can, specific);

    - num_of_output_channel – номер выхода (0, 1…количество каналов данного типа устройства-1) или ‘All’ для запроса информации сразу по всем выходам данного типа;

    - HASH – дайджест SHA-1 алгоритма криптографического хеширования, входным сообщением которого является пароль пользователя.

Например, http://ip_address/get/m2m/outputs?type=rele&number=All&hash=HASH

Ответ: { "outputs": { "type": "rele", "total_numbers": 2, "data": [ { "number": 0, "value": 1, "error_ch": 0 }, { "number": 1, "value": 0, "error_ch": 0 } ] }, "error_device": 0 }

Данный ответ содержит информацию о типе запроса – выходы ("outputs"), типе канала ("type") – rele, общее количество поддерживаемых каналов данного типа – ("total_numbers"), данные ("data"), а также код ошибки устройства ("error_device").

В поле "data" содержится информация о номере канала ("number") и его значение ("value"), а также код ошибки канала ("error_ch").

Для запроса данных с префиксом All, как и для случая запроса входов, в ответе будет содержаться информация по всем доступным каналам данного типа.

В случае, если осуществлен неверный запрос (неверно указан output_type или num_of_output_channel), то будет возвращен ответ в виде ошибки запроса данных (ошибка API): { "error_api": code, "error_device": code_2 }.

Значения цифровых выходов могут принимать значения: 0 или 1.

При запросе данных специфического выхода, при его наличии, в ответе выводятся все параметры данного входа (или выходов для случая запроса All) и их значения.

- Установка значений параметров выхода

Запрос: http://ip_address/set/m2m/outputs?type=output_type&number=num_of_output_channel&[sp_name=name_specific_parameter]&value=channel_value&hash=HASH

    - output_type – тип канала, значение по которому необходимо получить (rele, digitalCMOS, opendrain, uart, spi, i2c, can, specific);

    - num_of_output_channel – номер выхода (0, 1…количество каналов данного типа устройства-1);

    - name_specific_parameter: имя параметра для специфического канала, при его наличии (опционально);

    - value: значение параметра;

    - HASH – дайджест SHA-1 алгоритма криптографического хеширования, входным сообщением которого является пароль пользователя.

Например, http://ip_address/set/m2m/outputs?type=rele&number=0&value=1&hash=HASH

Ответ: { "outputs": { "type": "rele", "number": 0, "value": 1, "error_ch": 0 }, "error_device": 0 }

Данный ответ содержит информацию о типе запроса – выходы ("outputs"), типе канала ("type") – rele, установленное значение (value), а также код ошибки канала ("error_ch") и код ошибки устройства ("error_device").

В случае, если осуществлен неверный запрос (неверно указан output_type или num_of_output_channel), то будет возвращен ответ в виде ошибки запроса данных (ошибка API): { "error_api": code, "error_device": code_2 }.

Значения цифровых выходов могут принимать значения: 0 или 1.

- Запрос списка специфических параметров

Для устройств, в которых есть специфические каналы (вход или выход), можно вывести список всех параметров, с указанием на чтение или запись значений (get/set).

Запрос: http://ip_address/help/specific

Ответ: html страница со списком параметров по всем specific-каналам.

Так, например, для устройства, BCG-1.0.2-WF, результат запроса будет выглядеть следующим образом (упрощенно, без графики и css таблиц):

Specific inputs/outputs:

| Status | Read | get |
| --- | --- | --- |
| ControlSetpoint | Read | get |
| RemoteCommand | Read | get |
| FaultCode | Read | get |
| RemoteParameters | Read | get |
| SetPointOverride | Read/Write | get/set |
| MaxModulationLevel | Read | get |
| RoomSetPoint | Read | get |
| ModulationLevel | Read | get |
| WaterPressureCH | Read | get |
| DayTime | Read | get |
| BoilerWaterTemperature | Read | get |
| OutsideTemperature | Read | get |
| ReturnTemperature | Read | get |
| DHWsetp | Read | get |
| maxCHsetp | Read | get |
| DHWSetPoint | Read | get |
| maxCHSetPoint | Read | get |
| RemoteFunctions | Read | get |

По тем параметрам, где указано Write (set) возможна запись значений по запросу п. 3.

В случае если устройство не поддерживает специфических каналов, то результатом запроса будет надпись:

«Ваше устройство не поддерживает ‘specific’ тип канала»

- Начальная страница, несуществующий запрос к устройству

При вводе ip-адреса устройства, а также при несуществующем запросе к устройству отобразится html-страница с подсказкой пользователю по используемому API.

Запрос: http://ip_address или http://ip_address/index.html

Ответ: html-страница

- Пользовательский интерфейс

В устройстве, кроме M2M JSON запросов, реализована возможность отображения и установки значений каналов в пользовательском интерфейсе, в виде html-страницы.

Запрос: http://ip_address/human или http://ip_address/human/human.html

Ответ: html-страница

# Footnotes

. Список возможных ошибок устройства представлен в описании на конкретное изделие.

Список возможных ошибок канала представлен в описании на конкретное изделие.

Список возможных параметров и значений представлен в описании на конкретное изделие.